## Slide 1: Плотность строительных материалов
Предлагаем познакомиться с общими для большинства строительных материалов методами определения плотности.

## Slide 2: Что называется плотностью?
Плотность — это физическая величина, которая показывает, какой массой обладает вещество, занимающее единицу объёма

## Slide 3: Тела с равными массами, но состоящие из разных веществ, имеют разные объемы

## Slide 4: Почему тела, имеющие равную массу могут иметь разный объём?
520 кг/м³
2700 кг/м³
алюминий
сосна
Плотность вещества зависит от массы атомов, из которых оно состоит, и от плотности упаковки атомов и молекул в веществе.
Чем больше масса атомов и чем плотнее они к друг другу, тем выше плотность и тяжелее материал.

## Slide 5: Тела, имеющие равные объемы, но состоящие из разных веществ, имеют разные массы

## Slide 6: Плотность воды
Плотность одного и того же вещества в твердом, жидком и газообразном состояниях различна.
Например, плотность:
воды — 1000 кг/м3​,
льда — 900 кг/м3​,
водяного пара — 0.590 кг/м3​

## Slide 7: Виды плотности сыпучих строительных материалов
истинная плотность – это характеристика при полном отсутствии пор;
насыпная плотность - это показатель, который применяется к сыпучим строительным материалам. К ним относится щебень, гравий, песок. Здесь учитывается пористость вещества. Масса материала может уменьшаться (при одинаковом объёме) из-за увеличения пустот;
средняя плотность – это масса единицы объема материала в естественном состоянии.

## Slide 8: Приборы для определения плотности
Пикнометр
Стационарные цифровые плотномеры
Ареометр
Динамический плотномер
Портативные цифровые плотномеры
Плотномер для
гидростатического
взвешивания
Устройство для
определения
насыпной
плотности
Ле-Шателье
Режущее
кольцо

## Slide 9: Пикнометры
Виды пикнометров:
Стандартный пикнометр
Пикнометр Гей-Люссака
Пикнометр Менделеева
Пикнометр Оствальда
Пикнометр Рейшауэра
Пикнометр для газов
Гелиевый пикнометр
Применяют для определения истинной
плотности сыпучих материалов и грунтов

## Slide 10: Объемомер Ле-Шателье
Применяется для определения истинной плотности порошкообразных веществ
Истинную плотность материалаопределяют делением его массы на объем в абсолютно плотном состоянии (без пор и пустот).

## Slide 11: Ареометры и их принцип работы
Закон Архимеда
Твердое вещество, взвешенное в жидкости, выталкивается силой, равной весу жидкости, вытесняемой погруженной частью взвешенного твердого вещества.
Чем ниже плотность жидкости, тем глубже погружается ареометр данного веса; стержень калибруется для получения числовых показаний.
Вода Молоко Бензин
Применяются для измерения плотности жидкости.

## Slide 12: Плотномеры
Цифровой плотномер
Easy D30
Цифровой плотномер
D5 Excellence
Цифровой портативный
плотномер DensitoPro
Применяются для измерения плотности жидкости.
Принцип действия основан на измерении частоты колебаний U-образной измерительной трубки, вызываемых электромагнитным генератором. Под воздействием возбуждающего поля пустая измерительная трубка колеблется с собственной частотой, а при заполнении трубки исследуемым веществом частота колебаний изменяется в зависимости от массы (плотности) исследуемого вещества.
Стационарный вибрационный
плотномер

## Slide 13: Особенности измерения насыпной плотности

## Slide 14: Определение средней плотности образцов правильной формы
Для определения объема образцы измеряют с помощью штанген-циркуля с точностью до 0,1 мм.
Для вычисления средней плотности материала определяют массу образца и его объем в естественном состояния. Одно и то же количество материала в естественном состояние занимает больший объем, чем в плотном. Поэтому средняя плотность каменных материалов всегда меньше истинной плотности.

## Slide 15: Определение средней плотности образцов неправильной формы
Парафинирование
Метод гидростатического взвешивания
Насыщение водой до отказа

## Slide 16: Знаете ли Вы?
Плотность янтаря – 1050-1100 кг/м3

## Slide 17: Знаете ли Вы?
Средняя плотность содержимого яйца составляет 1,037 г/см3,
а скорлупы — 1,95-2,70 г/см3

## Slide 18: Как принято обозначать плотность?
1. ρ 2. λ 3. ω 4. m
Цена вопроса - 1 балл

## Slide 19: Укажите верное определения понятия плотность
Физическая величина, которая равна отношению объема к массе тела
Физическая величина, которая равна отношению массы тела к его объему
Физическая величина, которая равна отношению массы тела к веществу, из которого оно состоит
Цена вопроса - 1 балл

## Slide 20: Как можно найти вес тела, если известен его объём и вещество, из которого оно состоит?
Умножив объём на плотность вещества
Поделив плотность на объём
Вычтя плотность из объёма
Это невозможно
Цена вопроса - 2 балла

## Slide 21: Какой из двух материалов имеет большую плотность?
Цена вопроса - 2 балла

## Slide 22: Тело, состоящее из какого вещества, будет имеет наименьший объем при одинаковой массе?
Керамический кирпич с плотностью 1800 кг/м3
Бетон с плотностью 2400 кг/м3
Металл с плотностью 7800 кг/м3
Цена вопроса - 2 балла

## Slide 23: Почему у различных тел равного размера масса может быть различной, хотя они состоят из одних и тех же элементарных частиц?
Элементарные частицы весят по-разному
Элементарные частицы расположены по-разному
В телах нет элементарных частиц
Масса тела не зависит от количества элементарных частиц
Цена вопроса - 2 балла

## Slide 24: Почему газы такие лёгкие?
В газах молекулы дальше друг от друга
Молекулы газов легче
Атомы в газах легче
В газах нет молекул
Цена вопроса - 1 балл

## Slide 25: Какая величина учитывает «степень упаковки» элементарных частиц в веществе?
1. Масса
2. Объём
3. Длина
4. Плотность
Цена вопроса - 2 балла

## Slide 26: Как называется прибор для определения плотности?
Ареометр
Пикнометр
Ле-Шателье
Колбочка со свинцом
Цена вопроса - 2 балла

## Slide 27: Почему лёд не тонет в воде?
При заморозке воды в её структуре образовываются пузырьки воздуха
Плотность воды в жидком состоянии меньше, чем в твёрдом
Потому, что молекулы льда от холода уменьшаются в объёме
Цена вопроса - 2 балла

## Slide 28: Как проверить свежесть яиц?
Потереть скорлупу фланелевой тряпочкой, если блестит, значит свежее
Если яйцо утонуло в воде, это значит, что оно хорошее, свежее, из него можно готовить
Если яйцо всплыло на поверхность воды, это значит, что оно хорошее, свежее, из него можно готовить
Понюхать, если ничем не пахнет, значит свежее
Цена вопроса - 1 балл

## Slide 29: Определите плотность нефтяного битума
Цена вопроса - 5 баллов

## Slide 30: Определите истинную плотность песка, используя метод вытесненной жидкости
Цена вопроса - 5 баллов

## Slide 31: Определите плотность грунта методом режущего кольца
Цена вопроса - 3 балла

## Slide 32: Сколько кирпичей плотностью 1800 кг/м3 и размерами 250 × 120 × 65 мм можно перевезти на машине грузоподъёмностью 4 т?
Решение:
Найдём объём одного кирпича
V = 250 мм · 120 мм · 65 мм = 0,25 м · 0,12 м · 0,065 м = 0,00195 м3.
2. Найдём массу одного кирпича
m1 = ρ · V = 0,00195 м3 1800 кг/м3 = 1,35 кг
3. N = = 1139,6
Ответ: 1139 штук
Цена вопроса - 5 баллов

## Slide 33: Подсчитайте баллы
Попробуйте дома построить «башню плотности»
Спасибо за активную работу.
Проигравших нет!